使用手册

智能观众变色灯

LED-180RGBW

厂家警告：使用灯具前请仔细阅读本说明书，并妥善保管！

尺寸

产品规格:

电气规格

| 工作电压 | 100-240V AC, 50-60Hz |
| --- | --- |
| 最大功率 | 180W |

机械结构

| 体积 | 230x294x300mm |
| --- | --- |
| 重量 | 8.5kg |
| 应用 | 室内或户外 |

LED灯泡规格

|  | 54P3 |  |
| --- | --- | --- |
| LED灯数量 | 18 | 规格:10W RGBW四合一 |
| LED灯管总计 | 18 |  |

LED 透镜

| LED 透镜 | 18个 | 透镜角度: 25°/ 45° |
| --- | --- | --- |

控制

| DMX512信号控制 | 标准3芯连接器,可通过灯具面板按键设置地址。 |
| --- | --- |
| 内置自动运行程序 | 可通过灯具面板按键选择运行内置程序。 |

产品配置

谢谢购买智能LED变色灯,包装箱内有智能LED变色灯一台,备用小料包一袋，说明书一本。

开包装

打开包装,请检查产品有无受到损伤。如果产品有任何损伤,请尽快联系销售商,协商处理。

使用

智能观众变色灯拥有长寿命低功耗等优势，温度也比传统的变色灯低 。适用于影视表演，舞台演出，拍摄展示等。在一定条件下，也能在建筑物外墙照明，广场雕像，星级宾馆，户外广告牌，庭院草坪，大楼景观照明，公园，城市亮化工程等的照明应用中。

警告:确保智能LED变色灯周围0.5m范围内无障碍物并且无任何可燃性物接触灯具。

警告:确保智能LED变色灯前面1.5m范围内无障碍物。

维护和保养

智能LED变色灯里一般不配备维护的部件。如果产品出现问题，请联系销售商或就近的售后服务中心进行处理，但不能私自装拆维修，否则不赋予售后服务。如果电源线或插头已破损，请不要使用。

定时进行必要的维护，清除尘埃或脏污以确保灯具清洁，以确保灯具正常工作。

功能特性

• 10W LED灯共计18粒                       • LED 灯颜色可以连续渐变

• RGB无限混色                             • 快闪和慢闪功能

• 可选择并保持某种颜色不变化。            • 直立或悬挂安装

• 内置过温检测程序                        • 主从模式内置程序自动表演

• 手动调节投射方向                        • LED菜单显示功能

• 内置信号放大器                          • DMX512信号控制

电源插头

灯提供有安全认证的插头。

DMX 信号连接器

提供了DMX信号3芯输入输出（公母连接头）连接头，便于多机连接使用。

显示及控制面板

智能LED变色灯菜单显示功能是通过按键Menu, Enter, Up, Down 来操作选择使用的。 详细见下面的操作说明。（备注：背板上的电源线POWER IN, POWER OUT为防水插头，以方便客户把灯具连接到下一台灯,如有特殊要求可跟厂商联系）

输出透镜

智能LED变色灯光面向前方投射。

安装支架

安装支架可以调整智能LED变色灯的投射方向，可调范围大于270°。当使用直立支架安装时，可以放置于地板上使用．

过热保护

智能LED变色灯最好使用在40℃的工作环境。智能LED变色灯采用自然散热并设有过热保护，当其灯启动时监控会自动启动温度超过负荷温度，开始自动强制降低功率，以确保灯具处于安全良好工作环境．

按键显示面板功能说明

| 功能 | 选项 | 设定 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.STAT | 1 | 0-255 | 手动设置 |
|  | 2 | 0-255 |  |
|  | 3 | 0-255 |  |
|  | 4 | 0-255 |  |
|  | STROBE | 0-20 |  |
| 2.AUTO | AUTO | AT1-AT10 | 自动运行程序 |
| 3.DMX |  | 001-511 | 设定DMX512地址 |
| 4.PERS |  |
|  |  | 6CH | 6通道 |
|  |  | 7CH | 7通道 |
| 5.SET |  |  |  |
| 6.INFO | HOUR |  | 显示使用时间 |
|  | T1 |  | 显示灯头1,2温度 |
|  | T2 |  | 显示灯头3,4温度 |

通用DMX512控制器控制

多台灯联机使用时,第一台作为主灯,其它作为从灯,通过内置程序可实现自动表演或声控方式同步表演。如果你使用通用DMX512控制器来控制,可通过[DMX]菜单来设置灯具地址, DMX从1到512选择合适地址,也可通过[PERS]菜单来设置灯具通道数，选择相应菜单后,通过按 [UP] 和 [DOWN]键选择, 按[ENTER]键确定。

通过[pers]菜单设定通道数后，DMX512 对应通道配置

| 6CH | 通道 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0-255 | 总调光0-100% |
|  | 2 | 0-255 | LED1亮度0-100% |
|  | 3 | 0-255 | LED2亮度0-100% |
|  | 4 | 0-255 | LED3亮度0-100% |
|  | 5 | 0-255 | LED4亮度0-100% |
|  | 6 | 0-10 | 无频闪 |
|  |  | 11-255 | 频闪1-20次/秒 |
| 7CH | 通道 | 数值 | 说明 |
|  | 1 | 0-255 | 总调光0-100% |
|  | 2 | 0-255 | LED1亮度0-100% |
|  | 3 | 0-255 | LED2亮度0-100% |
|  | 4 | 0-255 | LED3亮度0-100% |
|  | 5 | 0-255 | LED4亮度0-100% |
|  | 6 | 0-10 | 无频闪 |
|  |  | 11-255 | 频闪1-20次/秒 |
|  | 7 | 0-24 | 调光无延时 |
|  |  | 25-255 | 调光延时设定 1-10级 快->慢 |

# Text boxes

打开包装使用时, 请先阅读以下说明.

DMX512信号输入

电源输入

电源输出

DMX512信号输出

按键显示面板